Bab I

Koordinat siku-siku

- Koordinat Siku Empat (Cartesius)

Pada gambar di atas,  terdapat 4 bidang simetris yang dibatasi oleh sumbu-sumbu koordinat (sumbu X dan Y), masing-masing bidang yang dibatasi oleh bidang dinamakan kwadran. Terdapat 4 kwadran, yaitu kuadran I (x>0, y>0), kwadran II (x<0, y>0), kwadran III (x<0, y<0), dan kwadran IV (x>0, y<0)

Misalkan P(x,y) sebarang titik pada bidang XOY, maka titik tersebut posisinya dapat dikwadran I, atau II, atau III, atau kwadran IV tergantung besaran x dan y. Misal P(x,y), maka x disebut absis, y disebut ordinat  dan P(x,y) disebut koordinat.

Perhatikan gambar berikut ini.

Misal P(x1,y1) dan terletak di kwadran I hal ini berarti x1 >0 dan y1 >0

Dari gambar di atas, terdapat segitiga yang salah satu sudutnya situ-siku dititik M (. Menurut teoram Pythagoras

OP2 	= OM2 + MP2

= (x1-0)2 + (y1-0)2

= x12 + y12

=

Bentuk ini dinamakan humus jarak dua titik yang menghubungkan titik O(0,0) dengan titik P(x,y)

b. Jarak  antara Dua Titik pada Bidang

Misal titik P( dan titik Q( terletak pada bidang, maka jarak dua titik P dan Q dapat dinyatakan dengan rumus

Untuk membuktikan rumus tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan teorema Pythagoras.

Selanjutnya perhatikan gambar berikut ini!

Berdasarkan gambar di atas, pandang PSQ, dengan menggunakan teorma Pythagoras

PQ = PS + SQ

=

=

Selanjutnya

Pada gambar di atas M adalah sebarang titik pada garis PQ dengan perbandingan PM:MQ = m : n

Karena PM : MQ = m : n, maka  diperoleh

PM’ : MQ’ = m : n dan  MM’ : QQ’ = m : n

Selanjutnya akan dicari koordinat M.

Karena

maka =

n(x

(m+n)x

x =  =

Dengan cara yang sama

maka =

n(

(m+n)y

y =

Diketahui P(x1,y1) dan Q(x2,y2) M(x,y) titik tengah PQ maka

Koordinat M dapat ditentukan dengan humus

dan

Contoh soal

- Tentukan jarak titik P(3,5) dan Q(1,-6).

Jawab

Untuk menentukan jarak titik P dan Q dapat digunakan rumus

=

=

=

= 5

- Tunjukkan bahwa titik-titik A(3,8), B(-11,3), dan (-8,-2) adalah titik-titik sudut dari segitiga sama kaki ABC.

Jawab

Dengan menggunakan rumus jarak dua titik, diperoleh

=  dan  =

- Tunjukkan bahwa titik A(-3,-2), B(5,2) dan C(9,4).

Jawab

Terlebih dahulu dicari panjang AB, BC, dan AC

Dengan humus jarak dua titik diperoleh AB = , BC = 2 dan

AC = 6, sehingga AC + BC = AC, hal ini berarti titik A, B, dan C terletak pada satu garis lupus

c. Gradien Garis Lurus

Selanjutnya jika garis PQ diperpanjang, maka garis tersebut akan memotong sumbu X atau sumbu Y. Sudut yang dibentuk oleh garis PQ dengan sumb X disebut disebut inklinasi.

Selanjutnya perhatikan PQR, menurut perbandingan goniometri diperoleh

tan  =

=

Perbandingan goniometri tersebut selanjutnya disebut kemiringan atau gradien atau tangensial dan dinotasian dengan

m = tan  =  = .

Dengan demikian gradien garis lurus didefinisikan sebagai tangen dari sudut inklinasi.

Misal l dan l dua garis yang terletak pada sumbu koordinat, maka beberapa hal yang mungkin adalah kedua garis sejajar, berpotongan, atau saling tegak lurus. Jika l dan l sejajar maka m( l) = m(l).

Jika l dan ltegak lurus maka, perhatikan gambar di bawah ini

Karena l dan l saling tegak lurus, maka , sehingga

tan  	= ()

=

=

=

=

=

Karena l dan l saling tegak lurus, maka , sehingga haruslah

1 + mm= 0 atau mm= -1

d. Luas Poligon yang Titik Sudutnya Ditentukan

Perhatikan gambar berikut!

Misal P , Q , dan R . Adalah titik sudut segitiga yang terletak pada sumbu-sumbu koordinta.

Pada gambar di atas, luas PQR adalah

= (Luas trapesium PP’Q’Q + luas trapesium QQ’R’R)- luas trapesium P’R’RP

= ½ (y+y)(- x) + ½ (y+ )(x-x) – ½ (y+y)(x- x)

= ½{ (y+y)(- x) + (y+ )(x-x) – (y+y)(x- x)}

=1/2 (

=½(

Bentuk di atas dapat dinyatakan dalam bentuk determinan mtrik ordo 3 x 3

A = ½

Soal-soal

- Buatlah ras garis dan tentukan jarak antara pasangan titik yang diketahui berikut ini:

  - P(4,5) dan Q(-1,3)

  - P(8,-2) dan Q(3,-1)

  - P(-1,-2) dan Q(-3,-8)

  - P(5,3) dan Q(2,-5)

- Gambarlah suatu poligon (segi banyak) yang titik-titik sudutnya adalah

  - (-3,2), (1,5), (5,3), (1,-2)

  - (-5,0), (-3,-4), (3,-3), (7,2), (1,6)

- Tunjukkan bahwa segitiga yang titik-titik sudutnya dibawah ini adalah sama sisi.

  - A(2,-2), B(-3,-4) dan C(1,6)

  - K(-2,2), L(6,6) dan M(2,-2)

  - P(6,7), Q(-8,-1) dan R(-2,-7)

  - U(2,4), V(5,1) dan W(6,5)

- Tunjukkan bahwa segitiga berikut adalah siku-siku dan tentukan luasnya dengan menggunakan aturan yang ada.

  - A(0,9), B(-4,-1), dan C(3,2)

  - P(10,5), B(3,2), dan C(6,-5)

  - A(3,-2), B(-2,3), dan C(0,4)

  - K(-2,8), L(-6,1), dan N(0,4)

- Buktikan bahwa titik-titik berikut ini adalah paralelogram

  - (-1,-2), (0,1), (-3,2), dan (-4,-1)

  - (-1,-5), (2,1), (1,5), dan (-2,-1)

  - (2,4), (6,2), (8,6), dan (4,8)

- Tunjukkan bahwa titik-titik berikut terletak pada satu  garis lurus dengan menggunakan metode jarak.

  - (0,4), (3,-2), dan (-2,8)

  - (-2,3), (-6,1), (-10,-1)

  - (1,2), (-3,10), (4,-4)

  - (1,3), (-2,-3), (3,7)

- Tentukan sebuah titik yang berjarak 10 satuan dari titik (-3,6)

- Tentukan koordinat titik P(x,y) yang membagi ruas garis dengan perandingan diketahui:

  - A(4,-3), B(1,4) dengan AP:PB = r = 2

  - A(2,-5), (6,3)  dengan AP:PB = r = ¾

  - A(-5,2), B(1,4) dengan AP:PB = r = -5/3

  - A(0,3), B(7,4) dengan AP:PB = r = -2/7

  - A(-2,3), P(3,-2) dengan AP:PB = r = 2/5

- Jika M (9,2) membagi ruas garis yang melalui P(6,8) dan Q(x,y) dengan perbandingan 3/7. Tentukan koordinat titik Q.

- Tentukan titik pusat (centroid) setiap segitiga diketahui titik-titik sudutnya di bawah ini:

  - (5,7), (1,-3), (-5,1)

  - (2,-1), (6,7), (-4,-3)

  - (3,6), (-5,2), (7,-6)

  - (7,4), (3-6), (-5,2)

  - (-3,1), (2,4), (6,-2)

- Tentukan luas poligon yang titik sudutnya adalah:

  - (-3,2), (1,5), (5,3), (1,-2)

  - (-5,0), (-3,-4), (3,-3), (7,2), (1,6)

- Tentukan koordinat titik-titik suatu segitiga, jika titik-titik tengah sisi-sisinya adalah:

  - (-2,1), (5,2), (2,-3)

  - (3,2), (-1,-2), dan (5,-4)

- Gradien dari garis lurus yang melalui titik A(3,2) adalah ¾. Lukislah titik-titik pada garis yang berjarak 5 satuan dari A.

- Tentukan gradien suatu garis lurus yang membuat sudut 45o dengan titik (2,-1) dan (5,3).

- Garis p membentuk sudut 60o dengan garis s, Jika gradien p = 1, tentukan gradien garis s.

- Sudut yang dibentuk oleh garis l yang melalui titik A(-4,5), B(3,y) dan garis u yang melalui titik P(-2,4), Q(9,1). Tentukan  konstanta y tersebut.